На правах рукописи

ГЛАГОЛЬЕВ Анатолий Владимирович

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕСУРСОВ В АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА

Специальность: 05.13.10 -  Управление в социальных и

экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Воронеж – 2002

Работа выполнена в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете

Научный руководитель:    доктор технических наук, профессор

Баркалов Сергей Алексеевич

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор

Щепкин Александр Васильевич

кандидат технических наук, доцент

Кораблина Татьяна Валентиновна

Ведущая организация:      Институт системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН), г. Москва

Защита состоится « 17 » декабря 2002г. в 10-00 часов на заседании диссертационного Совета  Д 212.252.02 в Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) по адресу: 654007, г. Новокузнецк, Кемеровской обл., ул. Кирова, 42, СибГИУ.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке СибГИУ.

Автореферат разослан  «15» ноября 2002 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета                                                 Евтушенко В.Ф.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Процесс строительного производства характеризуется многоуровневой системой участия, представленной следующими субъектами производственно – хозяйственной деятельности: инвестор – заказчик – проектировщик – подрядчик – специализированные субподрядные организации. Помимо этого следует учесть изготовителей технологического оборудования, строительных материалов, машин и т. п. Всех участников строительного производства, как и всякого производства вообще, объединяет общая цель – получение максимально возможного дохода для себя. Но эта общая цель приводит к большим противоречиям между отдельными участниками. Противоречия обостряются еще и потому, что строительство связано с отвлечением значительных объемов финансовых средств на продолжительное время. Следовательно, строительство представляет собой именно ту сферу, в которой наиболее выражена потребность в технологии проектного управления, то есть именно на ее основе возможно объединить противоречивые интересы участников процесса строительства и, таким образом, создать недостающие горизонтальные связи, позволяющие успешно координировать деятельность нескольких субъектов предпринимательской деятельности, имеющих различную организационно – правовую форму, различную форму собственности и независимых друг от друга в административном плане.

Это характерно и для автодорожной области строительства, так как одной из основных ее особенностей является отсутствие самостоятельного народнохозяйственного значения. Например, никому не нужна дорога, по которой нечего перевозить. Это создает необходимость тщательной увязки любого такого проекта с потребностями экономической жизни соответствующего региона.

К другим особенностям автодорожного строительства относятся:

- перемещение фронта работ в пространстве, следовательно, необходимо осуществление перебазировки линейной бригады вслед за фронтом работ;

- достаточно ограниченная, по сравнению с другими объектами, номенклатура работ, подлежащих выполнению;

- наличие преобладающего материального ресурса, используемого при производстве работ, например щебень при дорожном строительстве или трубы при строительстве трубопровода;

- сезонность.

Реализация проектов дорожного строительства связана с отвлечением значительных капитальных вложений, например, бюджет Воронежского территориального дорожного фонда на 2000 год составил 909,5 млн. р., и поэтому возникает необходимость тщательного обоснования проектов, принятых к реализации.

В силу вышесказанного тема диссертационного исследования, посвященного разработке моделей и методов управления распределением ресурсов в автодорожной отрасли несомненно является актуальной.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выполнялись по планам научно-исследовательских работ:

- федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;

- грант РФФИ «Гуманитарные науки», раздел «Разработка оптимизационных моделей управления распределением инвестиций на предприятии по видам деятельности» № Г00-3.3-306

Целью работы является разработка и внедрение эффективных моделей управления строительством линейно–протяженных объектов. В рамках этой цели были и решены следующие задачи:

- проанализировать модели и методы, применяемые в управлении линейно – протяженным строительством;

- построить двойные сетевые модели для линейно – протяженного строительства (А-сеть и R-сеть);

- разработать алгоритм увязки двойной сетевой модели на основе метода пропорционального растяжения;

- предложить процедуру распределения ресурсов на основе введенных эвристических правил;

- предложить процедуру построения графика очередности выполнения работ с учетом времени перемещения производственной бригады при линейном, радиальном и кольцевом расположении объектов строительства;

- обосновать модель распределения двух бригад по объектам линейно – протяженного строительства;

- обосновать модель закрепления исполнителей по объектам, когда на каждого исполнителя приходится не более двух работ при произвольной схеме расположения объектов.

Методы исследования. В работы использованы методы теории активных систем, теории принятия решений, моделирования систем, системного анализа, теории графов, математического программирования и исследования операций.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

- предложена модель определения очередности выполнения работ с учетом времени перемещения производственной бригады при линейном расположении объектов строительства;

- разработана модель определения очередности включения объектов линейно–протяженного строительства в план работы бригады при кольцевом расположении объектов строительства;

- построен оптимальный график движения производственной бригады при радиальном расположении объектов строительства;

- сделано обоснование модели распределения двух бригад по объектам линейно–протяженного строительства;

- решена задача закрепления исполнителей по объектам, когда на каждого исполнителя приходится не более двух работ при произвольной схеме расположения объектов.

Практическая значимость работы заключается в конкретизации двойной сетевой модели для линейно – протяженного строительства. При этом устраняется противоречие в описании процесса строительного производства. На первом этапе проектирования строятся независимо друг от друга две сетевые модели: А-сеть, характеризующая процесс выполнения работ во времени и R-сеть, описывающая процесс потребления ресурсов на всех этапах выполнения работ. В дальнейшем, эти сети итерационно уточняются, сближаясь и, наконец, трансформируются в результирующую модель, учитывающую все ограничения. На основе построенных сетевых графиков осуществляется формирование графиков движения линейных бригад с учетом времени перебазирования и существующей схемы расположения объектов строительства. При этом рассмотрены основные схемы: линейная, кольцевая и радиальная. Дано обоснование применимости разработанных моделей для случая произвольного расположения объектов.

Разработанные модели и методы нашли применение в практической работе ОАО «Воронежавтодор» и Управления автомобильных дорог Воронежской области. Экономический эффект составил 8420 тыс. руб. Результаты диссертационной работы применяются в учебном процессе Воронежского государственного архитектурно – строительного университета и позволяют  обучать сотрудников производственно–технической службы предприятий дорожно-строительной отрасли, что позволяет эффективно применять полученные результаты в практике управления ограниченными ресурсами.

Предмет защиты и личный вклад автора. На защиту выносятся:

1.	Модель определения оптимальной очередности выполнения работ на объектах, при линейном, кольцевом и радиальном расположении объектов, с учетом времени перемещения производственной бригады.

2.	Распределение исполнителей по объектам работы для случая, когда на каждого исполнителя приходится не более двух работ при произвольной схеме расположения объектов.

3.	Необходимые и достаточные условия оптимальности распределения бригад для произвольных транспортных схем.

4.	Модель распределения двух бригад по объектам линейно – протяженного строительства.

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены и обсуждены на Международных и Республиканских конференциях, симпозиумах и научных совещаниях в 1998-2002 г.г.

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в следующем:

В работе [6] автором разработаны постановка и методы решения задач определения очередности выполнения работ при линейном, кольцевом и радиальном расположении объектов.

В работах [1] автором разработана модель оценки качества экспертных оценок при выборе схем производства работ в дорожной отрасли.

В работе [2, 5] автором разработаны модели управления проектами в дорожной отрасли при различных схемах организации работ.

В работе [3] автором разработана математическая модель оценки состояния производственной системы на примере дорожной отрасли.

В работе [4, 7] автором разработан алгоритм увязки двойной сетевой модели.

В работе [8] автором построена модель определения очередности выполнения работ с учетом времени перемещения бригад.

В работе [9] автором разработан алгоритм распределения ресурсов при кольцевом расположении объектов строительства.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 133 страницы основного текста, включая 42 рисунка и 50 таблиц. Библиография включает 127 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе  на основе особенности линейно – протяженного строительства: перемещения фронта работ в пространстве, рассмотрены задачи: определение оптимального радиуса действия линейной бригады; определение численного состава линейной бригады и числа линейных бригад, необходимых для выполнения заданного объема работ с учетом времени на перебазировку бригад.

Считается, что общий годовой фонд рабочего времени линейной бригады определяется следующим образом:

,

где - время работы линейной бригады на i-ом объекте; - время, затрачиваемой линейной бригадой на передислокацию с объекта на объект или с одного места временного базирования на другое; - время, затрачиваемое линейной бригадой на перемещение от места временного базирования до фронта работ; - затраты времени на ликвидацию места временного базирования и создания его на новом месте; N – число объектов, которые необходимо построить за данный календарный период.

При определении оптимального радиуса действия линейной бригады будем исходить из минимизации полных затрат на строительство линейно – протяженного объекта единичной длины. При этом полные затраты будут включать в себя следующие компоненты: С – себестоимость строительства без учета непроизводственных затрат; - затраты на перемещение бригады от места временного базирования до места строительства; - затраты на перебазирование линейной бригады.

Производственные затраты С определяются на основе сметной документации. Затраты на перемещения от места временного базирования до фронта работ могут быть определены по формуле

,

где - удельные расходы на перемещение бригады; - усредненная длина линейно – протяженного объекта.

Зная усредненное значение длины линейно – протяженного объекта находим непроизводительный путь линейной бригады при строительстве такого объекта. Его значение будет определяться формулой:

,

где - объем работ, выполняемый бригадой в последний день работы; - объем работ, выполняемый бригадой в первый день работы.

Принимая, что выражение для полных затрат запишется в виде

,

где - коэффициент, учитывающий затраты на перебазировку; П – объем производственной программы.

Таким образом, полученное выражение представляет собой целевую функцию затрат от параметра R. Это дает возможность аналитически определить оптимальный радиус действия линейной бригады

.

Рассматривая сроки строительства линейно – протяженных объектов, приходим к заключению, что сокращение сроков строительства связано с возрастанием сметной стоимости и ростом непроизводственных расходов, связанных с увеличением затрат на перебазировку.

При этом полные затраты определяются по следующей формуле:

,

где t – время с начала строительства; - продолжительность строительства; - годовой фонд рабочего времени; n – число линейных бригад; - планируемый уровень рентабельности; -затраты на содержание и перебазирование линейной бригады, соответственно; с – стоимость строительства линейно - протяженного объекта единичной длины.

Проводя интегрирование можно определить оптимальное число линейных бригад, выражающаяся соотношением

.

Процесс строительства носит, в какой – то степени, двойственный характер: с одной стороны, осуществляется работа по возведению некоторого объекта, достаточно сложного с технической стороны, причем работы ведутся специализированными организациями, действия которых необходимо координировать, с другой, – деятельность специализированных фирм осуществляется непрерывно, в динамике, и работы по возведению данного объекта являются только производственным эпизодом для организаций – участниц строительства, то есть соответствующие предприятия должны быть подготовлены для выполнения конкретных работ в определенные сроки.

Таким образом, подготовка к реализации проекта, связанная с возведением линейно–протяженного объекта сводится к трем стадиям:

- общая подготовка строительного производства;

- подготовка к строительству объекта;

- подготовка генподрядных строительных организаций.

Основными документами, регламентирующими процесс возведения объектов и взаимодействие между подрядными организациями, являются: проект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР) и проект организации работ (ПОР). Анализируя состав организационно–технологической документации, приходим к выводу, что основной ее составляющей является календарный план и, таким образом, основной управленческой задачей при подготовке строительства линейно–протяженного объекта является построение календарного плана производства работ на объекте.

Построение календарных планов осуществляется на основе организационно–технологической модели процессов реализации строительного проекта. Основной задачей при этом является составление расписания работ. Проанализированы основные способы представления календарных планов, определены их достоинства и недостатки. Отмечено, что практически все модели не учитывают наличие ресурсов, имеющихся в распоряжении подрядной организации, из-за чего снижается надежность организационно–технологических решений, принимаемых на основе таких моделей.

Во второй главе дается описание двойной сетевой модели, позволяющей время перемещения ресурсов с работы на работу.

Состояние любой работы W(i, j) в момент t, характеризуется объемом  работы xij(t), выполненной к этому моменту, и скоростью ее выполнения .

Скорость выполнения операции зависит от многих факторов (количества людей, оборудования, состояния погоды и др.)- Значения некоторых из них руководитель может выбирать из числа возможных по своему усмотрению. Такие, переменные будем называть ресурсами. Итак, ресурсы – это факторы, влияющие на скорость выполнения операции, значения которых можно выбирать из некоторого числа возможных. Очень трудно, а подчас просто невозможно учесть все многообразие переменных, влияющих на скорость выполнения операции. В дальнейшем примем, что скорость выполнения операции зависит только от количества занятых в ней ресурсов.

Выбор единицы ресурсов произволен (мы можем принять за единицу ресурсов одного человека или 10 человек, или две машины и т.д.). Важным является понятие ресурсов одного вида. Так называются ресурсы, которые неразличимы в условиях данной задачи по их влиянию на скорость выполнения операции (при соответствующем выборе единицы измерении). Здесь будем рассматривать задачи, в которых каждая операция может выполняться только ресурсами одного вида. Таким образом, множество операций комплекса разбивается на классы. Операции одного класса могут выполняться только ресурсами соответствующего вида.

Рассматривая процесс выполнения комплекса операций, отмечаем, что после выполнения одной операции ресурсы перемещаются на другие операции своего класса, образуя поток по множеству операций. Но существуют случаи, когда перемещение ресурсов с одной операции на другую недопустимо по тем или иным причинам (отсутствие транспортных средств, высокая стоимость или невозможность перемещения данного вида ресурсов и т. д.). Описать возможные варианты перемещения ресурсов между работами возможно путем задания  графа перемещений ресурсов (сокращенно называемый граф ПР). Он состоит из k компонент (по числу классов операций). Вершины графа соответствуют операциям, от вершины i идет дуга к вершине j, если возможно перемещение ресурсов от i-й на j-ю операцию. Кроме того, каждой дуге (i, j) ставят в соответствие время Jij перемещения ресурсов от i-й операции на j-ю.

Таким образом, задача оптимального распределения ресурсов заключается в следующем: задана сетевая модель комплекса из n операций, в которую входит:

1) сетевой график;

2) граф ПР;

3) матрица ||Jij||, где Jij - время перемещения ресурсов с i-й операции на j-ю;

4) зависимость wi=fi(ui) скорости выполнения i-ой операции от количества ресурсов соответствующего вида (предполагаем, что fi - неубывающие функции ui); u – количество ресурсов

5) количество ресурсов Nj j-го вида (j=1, 2, ..., k) где k — число классов операций.

Требуется определить поток ресурсов по графу ПР, минимизирующий время выполнения комплекса операций, либо упущенную выгоду.

Учитывая особенности линейно – протяженного строительства, когда значительные временные потери происходят при перебазировании производственной бригады за перемещающимся фронтом работ, оптимизацию распределения ресурсов необходимо выполнять с учетом времени перемещения бригад.

Рассмотрим комплекс из n работ, выполнение которых происходит в пунктах, расположенных друг от друга на заданных расстояниях. Все работы выполняются одной бригадой. Обозначим через τi – продолжительность i-ой работы, Di – заданный срок завершения i-ой работы, ℓij – время перемещения бригады из пункта i в пункт j (ℓ0i – время перемещения бригады от места её расположения в пункт i).

Необходимо определить очерёдность выполнения работ, обеспечивающую их завершение не позже заданных сроков. Если это невозможно, то минимизировать максимальное запаздывание сверх заданных сроков, то есть минимизировать

,

где ti – момент завершения i-ой работы. Задача является NP-трудной, поскольку её частным случаем является известная задача Коммивояжера.

Рассмотрим частный случай задачи, когда все пункты расположены в линию (например, вдоль железнодорожного пути или автострады) (рис. 1). В этом случае

lij = |qj – qi|,

где qj – время переезда бригады из начального пункта 0 в пункт j.

Получим оценку снизу Cin момента завершения работы i при условии, что она выполняется в последнюю очередь. Для этого необходимо определить длину кратчайшего пути из пункта 0 в пункт i, проходящую через все остальные пункты. Эта длина равна

Li(n) = 2qn – qi.	(2)

Оценка снизу

.	(3)

Определим множество Q работ, для которых Cin ≤ Di. Если это множество пустое, то определяем

(4)

и множество Q работ, для которого Cin – Di = ε.

Выбираем любую работу k из множества Q. Для каждой из оставшихся работ i определяем оценку снизу Ci, n–1 её завершения при условии, что эта работа выполняется предпоследней. Для этого определяем кратчайший путь Li(n–1) из пункта 0 в пункт i, проходящей через все пункты за исключением k-го. Оценка снизу

.	(5)

Снова определяем множество Q и выбираем любую работу из этого множества и т.д. Итерационный процесс продолжается до тех, пока не будут пройдены все работы и не будет получено допустимое решение.

Рассмотрим другую схему расположения объектов: кольцевую, представленную на рис. 2.

В случае одностороннего движения оценка Сin определяется следующим выражением

,

,

В случае двустороннего движения оценка Cin получается более сложно, поскольку возможны различные варианты выполнения всех операций такие, чтобы операция I выполнялась последней.

1 вариант. Выполняем последовательно операции с 1 по n (исключая операцию i), а затем выполняем операцию i. В этом случае оценка снизу будет равна

,

где L – длина кольцевой дороги.

2 вариант. Выполняем последовательно операции с 1 по (i–1), а затем операции с n по i (в обратном порядке). Оценка снизу будет равна

.

Если варианты 1 и 2 проделать в обратном порядке, то получим еще две оценки

,

.

Окончательная оценка снизу равна минимальному из полученных чисел.

Рассмотрим еще один частный случай, когда транспортная схема является радиальной (см. рис. 3).

Заметим, что время ai перемещено из начального пункта в пункт i, где выполняется работа i. В общем случае ai не равно времени bi возвращения в начальный пункт. Дело в том, что ai может учитывать время на подготовительные работы, подбор инструмента и т.д., а bi может включать время на подготовку техники и инструмента к отъезду. Таким образом, время перехода бригады от операции i к операции j равно

.					(6)

Такой граф называется псевдопотенциальным. Любой его  гамильтонов контур имеет одну и ту же длину

.

Таким образом, продолжительность выполнения всех операций одной бригады равна

(7)

с учетом времени возвращения бригады в начальный пункт. Рассмотрим задачу определения очередности выполнения операций, минимизирующей

,					(8)

где ti - момент завершения i-ой операции; Di – желательный срок завершения i-ой операции. Пусть p=(i1, i2, … in) очередность выполнения операций. Тогда

.		(9)

Из (8) и (9) получаем

.		(10)

Показано, что оптимальным  является выполнение операций в очередности возрастания величин (bi+Di).

В случае достаточно большого числа бригад, когда каждой бригаде достается не более двух операций, удается эффективно решать задачи календарного планирования и для произвольных транспортных схем.

Пусть задана матрица  времен перехода с одной операции i на другую j. Без ограничения общности можно принять, что n=2m (этого всегда можно добиться, вводя фиктивные операции). Пусть операции i и j выполняются одной бригадой. Если операция I делается первой, то время выполнения двух операций составит

.

Обозначим через Cij следующую величину

.

Рассмотрим симметрический граф с длинами ребер Cij. Задача свелась к выделению в этом графе m ребер (по числу бригад), никакие два из которых не имеют общих вершин. Такое множество ребер называется паросочетанием графа. Таким образом, необходимо найти паросочетание Q, для которого величина

минимальна. В основе метода решения задачи лежит алгоритм определения паросочетания в графе. Опишем этот алгоритм.

Предварительно получим необходимые и достаточные условия оптимальности для более общей задачи. Обозначим qij - вес ребра (i, j). Будем рассматривать полные графы с четным числом вершин. Поставим задачу определения паросочетания с максимальным суммарным весом ребер.

Пусть Q – произвольное паросочетание. Введем понятие чередующегося цикла и его длины.

Чередующимся циклом называется цикл, в котором из любых двух смешенных ребер одно принадлежит ему.

Длиной чередующегося цикла М называется разность суммы весов ребер паросочетания и суммы весов ребер, не принадлежащих паросочетанию, то есть

.

Теорема. Для того, чтобы паросочетание Q было оптимальным, необходимо и достаточно, чтобы длина любого чередующегося цикла была неположительной.

На основе доказанной теоремы предложен алгоритм определения оптимального паросочетания, в основе которого лежит процедура поиска чередующихся циклов с положительной длиной.

В третьей главе отмечается, что, учитывая двойственную природу календарного плана: расписание работ и график потребления ресурсов на каждый объект производственной деятельности, даже при обычных правилах построения сетевых моделей можно построить две сети: А-сеть, в которой каждой операции соответствует некоторое производственное действие, и R-сеть, в которой каждой операции будет соответствовать процесс потребления ресурсов некоторого вида. При построении двойной сетевой модели первоначально А-сеть строят по минимальным срокам, не обращая внимания на ресурсы; R-сеть строится по ресурсным возможностям без учета сроков. То есть, первоначально каждая из сетей является независимой и только в процессе дальнейшей оптимизации модели происходит последовательное сближение сетей.

В целях достижения сопоставимости сетей, необходимо добиться, чтобы набор операций в А-сети и R-сети был одинаков. Это достигается за счет того, что каждая операция А-сети должна иметь неизменный набор ресурсов в процессе своего выполнения. Если же набор ресурсов при выполнении операции существенно изменяется, то такая операция должна быть разбита на соответствующее число подопераций.

На основе данных о строительстве участка автодороги «Воронеж – Нововоронеж» - «Воронеж – Луганск» построена соответствующая двойная сетевая модель, анализируя которую приходим к заключению, что данные модели при практическом использовании не обладают необходимой наглядностью. Объясняется это тем, что в сетевой модели отсутствуют ярко выраженные и понятные неподготовленному пользователю фрагменты, этапы реализации проекта. Поэтому, в целях повышения наглядности, необходимо обеспечить декомпозицию сетевой модели на ее характерные этапы или функциональные части. С целью достижения большей наглядности и возможности визуального фиксирования семантических фрагментов сетевой модели, предлагается изображать события в виде нескольких фигур, нанизанных на одну вертикаль. Таким образом  построены А-сеть и R-сеть для рассматриваемого проекта (рис. 4).

В четвертой главе анализируется номенклатура работ, свойственная дорожной отрасли, отмечается, что к особенностям следует отнести их территориальную разбросанность по всей области. Следовательно, линейная бригада, предназначенная для выполнения дорожно-строительных работ, затрачивает некоторое количество времени на перебазирование к месту нахождения объекта. Согласно плану каждый объект должен быть сдан к определенному сроку. Особенно это касается таких дорожных элементов, как мостовые переходы, примыкания и пересечения, водоотвод и водопропускные трубы. Жесткость срока сдачи объекта будет определяться его важностью для обеспечения движения на дороге.

Таким образом, на одной трассе могут быть расположены объекты, территориально разнесенные по этой трассе, но которые необходимо выполнить. В качестве примера рассмотрены работы, предполагаемые к выполнению в 2002 году на трассе «Воронеж – Луганск». Определена оптимальная очередность выполнения работ, минимизирующая максимальное отклонение от директивных сроков. Данные о работах приведены в таблице 2.

Решение задачи с помощью предложенных методов приводит к тому, что рекомендуется выполнять работу на объектах в следующей последовательности: 1, 7, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 9. Полученное решение является оптимальным, так как оценки снизу для всех остальных подмножеств больше, чем для рассматриваемого варианта. Значение целевой функции при решении оптимизационной задачи равно:

F=max(-18; 40; 31; 53; 13; 6; 8; 4; -5)=53 .

Линейное расположение объектов представляет собой частный, достаточно редко встречающийся случай. Более соответствующим действительности является вариант, когда объекты расположены произвольно и могут быть соединены некоторой замкнутой линией. Такая схема называется кольцевой.

Модель, позволяющая осуществить процедуру оптимизации календарного плана, в данном случае рассматривается на реальном примере планируемых на 2002г. дорожно–строительных работ в Бобровском районе, данные о которых приведены в таблице 3.

Задача решается для двух случаев:

1	линейная бригада двигается только в одном направлении (по часовой или против часовой стрелки);

·	возможно двухстороннее движение по маршруту работы линейной бригады.

Таблица 2

| Наименование видов работ | Трудоемкость, чел. – см. | Продолжи-тельность | Время на перемещение | Срок сда- Чи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорожных покрытий на участке х. Лиман | 5000 | 25 | 2 | 32 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке х. Солонцы | 857 | 9 | 5 | 55 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке Шрамовка | 3570 | 35 | 6 | 91 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке Воронеж | 17857 | 170 | 7 | 253 |
| Ремонт мостового сооружения у с. Софиевка | 4714 | 45 | 10 | 301 |
| Восстановление системы водоотвода на участке км 286 – 288 | 3429 | 31 | 11 | 322 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке х. Новопавловка | 1000 | 10 | 12 | 43 |
| Ремонт мостового сооружения у с. Фисенково | 2142 | 20 | 14 | 275 |
| Устройство примыканий и пересечений на участке км 273 | 859 | 9 | 15 | 387 |

Решения получены для обоих случаев. Сравнение этих двух решений приводит к заключению, что последовательность выполнения операций не изменилась, но значение целевой функции, характеризующей меру отклонения от директивных сроков, уменьшилось, что объясняется более рациональным маршрутом движения бригады во втором случае.

В том случае, когда расположение объектов может быть описано радиальной схемой, оптимизация календарного графика выполнена на примере плана работ в Бобровском районе для случаев работы одной линейной бригады, двух и шести бригад.

Таким образом, рассмотренные алгоритмы позволяют моделировать продолжительность выполнения всего комплекса работ в различных производственных условиях и при различном числе линейных бригад, участвующих в строительстве.

Таблица 3

| Наименование видов работ | Трудоемкость, чел. – см. | Продолжи-тельность | Время на перемещение | Срок сдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорожных покрытий на участке Хреновое - Шкарин | 17857 | 91 | 2 | 180 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке с. Пчелиновка | 4285 | 35 | 4 | 470 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке с. Анновка | 2857 | 72 | 5 | 400 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке с. Митрофановка | 12142 | 55 | 7 | 190 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке у п. Ильича | 2714 | 17 | 8 | 98 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке км 21 | 15142 | 81 | 9 | 101 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке 2-е Никольское | 7000 | 21 | 11 | 280 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке км 6 | 10714 | 59 | 12 | 228 |
| Ремонт дорожных покрытий на участке с. Липовка | 5428 | 33 | 14 | 88 |
| Ремонт мостового сооружения Семено – Александровка – Нижний Кисляй участок км 14 | 6571 | 39 | 16 | 61 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты работы можно охарактеризовать следующим образом:

1.	Произведен анализ состояния дорожной отрасли Российской Федерации и Воронежского региона.

2.	Проанализированы формы представления организационно - технологической документации, модели и методы, применяемые в управлении линейно - протяженным строительством.

3.	Построены двойные сетевые модели для линейно – протяженного строительства (А-сеть и R-сеть).

4.	Построена модель определения очередности выполнения работ с учетом времени перемещения производственной бригады при линейном, кольцевом и радиальном расположении объектов строительства.

5.	Обоснована модель распределения двух бригад по объектам линейно – протяженного строительства.

6.	Доказаны необходимые и достаточные условия существования оптимального решения для случая, когда на каждого исполнителя приходится не более двух работ при произвольной схеме расположения объектов.

7.	Разработанные модели и методы распределения ресурсов внедрены в управлении «Воронежуправтодор» и ОАО «Воронежавтодор». Результаты диссертационной работы использованы при проектировании и строительстве автодороги «Воронеж - Луганск». Экономический эффект составил 8420 тысяч рублей.

8.	Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе Воронежского государственного архитектурно – строительного университета.

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих публикациях:

1. Глагольев А.В. Модель достоверности и качества экспертных оценок при управлении проектами / А.В. Глагольев, В.Н. Колпачев, О.К. Мещерикова // Управление и экономика в организационных системах: Сб. науч. тр. – Воронеж: Изд. ВГАСУ, 2000. – С. 112-119.

2. Глагольев А.В. Анализ моделей и механизмов в управлении проектами / А.В. Глагольев, М.Н. Бабкина, И.М. Смирнов // Управление и экономика в организационных системах: Сб. науч. тр.-Воронеж: Изд. ВГАСУ, 2000.-С.153-161.

3. Глагольев А.В. Опеределение состояния производственной системы / А.В. Глагольев, С.А. Баркалов, В.Н. Колпачев // Современные сложные системы управления: Материалы Междунар. конф. 12-14 апр. –Липецк, 2002. – С. 12-14.

4. Глагольев А.В. Определение внутренних цен на основе коалиционных игр / А.В. Глагольев, С.А. Баркалов, В.Н. Колпачев // Современные сложные системы управления: Материалы Междунар. конф. 12-14 апр.-Липецк, 2002.- С. 9-12.

5. Глагольев А.В. Модели и механизмы управления проектами в дорожной отрасли / А.В. Глагольев // Прикладные модели в управлении организационными системами: Сб. тр. – Тула, 2002. – С. 256-274.

6. Глагольев А.В. Задачи распределения ресурсов в управлении проектами: Препринт / А.В. Глагольев, С.А. Баркалов, В.Н. Колпачев. – М.: ИПУ РАН, 2002. – 52 с.

7. Модель распределения ресурсов по комплексу работ при оптимизации строительного проекта по стоимости для линейного случая / А.В. Глагольев, С.А. Баркалов, В.Н. Колпачев, И.М. Смирнов // Высокие технологии в технике, экономике, медицине и образовании: Сб. тр.- Воронеж: Изд. ВГТУ, 2001.- С. 90-96.

8. Модель распределения ресурсов по комплексу работ при оптимизации строительного проекта по стоимости степенного случая / А.В. Глагольев, С.А. Баркалов, В.Н. Колпачев, И.М. Смирнов // Высокие технологии в технике, экономике, медицине и образовании: Сб. тр.- Воронеж: Изд. ВГТУ, 2001.- С. 54-59.

9. Модель распределения ресурсов при управлении строительными проектами в случае независимых работ / А.В. Глагольев, С.А. Баркалов, В.Н. Колпачев, Ю.П. Лихотин // Изв. вузов. Строительство. – 2003. - № 1. В печати.

ПЛД № 37-49 от 3 ноября 1998г. Л.Р. 020450 от 4 марта 1997г. Подписано в печать 10.11.2002. Формат 60х84 1/16. Уч. – изд. л. 1,0 Усл.-печ. 1,1 л. Бумага для множительных аппаратов. Тираж 100 экз. Заказ №

Отпечатано участком множительной техники Воронежского государственного архитектурно-строительного университета

394006. Воронеж, 20 лет Октября, 84